Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края | Муниципальный контракт №0156300061015000003-0485339-01 от 23 октября 2015 года |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

# ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Саратов 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края | Муниципальный контракт №0156300061015000003-0485339-01 от 23 октября 2015 года |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

# ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |
| Начальник АПО |  | М.А. Ковшик |

Саратов 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав проектной документации

Состав авторского коллектива

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

Раздел 3. Параметры функциональных зон

# Состав проектной документации

«Генеральный план Губахинского городского округа Пермского края»

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| ч1, кн1 | Книга 1 Положение о территориальном планировании |  |
|  | Лист 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  | Лист 1/1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент г.Губаха | М 1:5 000 |
|  | Лист 1/2 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент р.п. Углеуральский | М 1:5 000 |
|  | Лист 1/3 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент п. Нагорнский | М 1:5 000 |
|  | Лист 1/4 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент п.20 км, р.п.Широковский | М 1:5 000 |
|  | Лист 1/5 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент ст.п. Шестаки | М 1:5 000 |
|  | Лист 1/6 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент п.10 км | М 1:5 000 |
|  | Лист 1/7 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Фрагмент ст.п. Парма | М 1:5 000 |
|  | Лист 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | М 1:25 000 |
|  | Лист 2/1 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Фрагмент г.Губаха | М 1:5 000 |
|  | Лист 2/2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения.Фрагмент р.п. Углеуральский | М 1:5 000 |
|  | Лист 2/3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Фрагмент п. Нагорнский | М 1:5 000 |
|  | Лист 2/4 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Фрагмент п.20 км, р.п.Широковский | М 1:5 000 |
|  | Лист 2/5 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Фрагмент ст.п. Шестаки | М 1:5 000 |
|  | Лист 2/6 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Фрагмент п.10 км | М 1:5 000 |
|  | Лист 2/7 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. Фрагмент ст.п. Парма | М 1:5 000 |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| ч1, кн2 | Книга 2 Материалы по обоснованию |  |
|  | Лист 3 Карта использования территории поселения | М 1:25 000 |
|  | Лист 3/1 Карта использования территории поселения. Фрагмент г.Губаха | М 1:5 000 |
|  | Лист 3/2 Карта использования территории поселения. Фрагмент р.п. Углеуральский | М 1:5 000 |
|  | Лист 3/3 Карта использования территории поселения. Фрагмент п. Нагорнский | М 1:5 000 |
|  | Лист 3/4 Карта использования территории поселения. Фрагмент п.20 км, р.п.Широковский | М 1:5 000 |
|  | Лист 3/5 Карта использования территории поселения. Фрагмент ст.п. Шестаки | М 1:5 000 |
|  | Лист 3/6 Карта использования территории поселения. Фрагмент п.10 км | М 1:5 000 |
|  | Лист 3/7 Карта использования территории поселения. Фрагмент ст.п. Парма | М 1:5 000 |
|  | Лист 4 Карта с отображением существующих границ земель различных категорий поселения | М 1:50 000 |
|  | Лист 5 Карта ограничений | М 1:25 000 |
|  | Лист 5/1 Карта ограничений. Фрагмент г.Губаха | М 1:5 000 |
|  | Лист 5/2 Карта ограничений. Фрагмент р.п. Углеуральский | М 1:5 000 |
|  | Лист 5/3 Карта ограничений. Фрагмент п. Нагорнский | М 1:5 000 |
|  | Лист 5/4 Карта ограничений. Фрагмент п.20 км, р.п.Широковский | М 1:5 000 |
|  | Лист 5/5 Карта ограничений. Фрагмент ст.п. Шестаки | М 1:5 000 |
|  | Лист 5/6 Карта ограничений. Фрагмент п.10 км | М 1:5 000 |
|  | Лист 5/7 Карта ограничений. Фрагмент ст.п. Парма | М 1:5 000 |
|  | Лист 6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов | М 1:25 000 |
|  | Лист 6/1 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов. Фрагмент г.Губаха | М 1:5 000 |
|  | Лист 6/2 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов. Фрагмент р.п. Углеуральский | М 1:5 000 |
|  | Лист 6/3 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов. Фрагмент п. Нагорнский | М 1:5 000 |
|  | Лист 6/4 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов. Фрагмент п.20 км, р.п.Широковский | М 1:5 000 |
|  | Лист 6/5 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов. Фрагмент ст.п. Шестаки | М 1:5 000 |
|  | Лист 6/6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов. Фрагмент п.10 км | М 1:5 000 |
|  | Лист 6/7 Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов. Фрагмент ст.п. Парма | М 1:5 000 |
|  | Лист 7 Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий поселения. | М 1:50 000 |
|  | Лист 8 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
|  | Лист 8/1 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фрагмент г.Губаха. | М 1:5 000 |
|  | Лист 8/2 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фрагмент р.п. Углеуральский | М 1:5 000 |
|  | Лист 8/3 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фрагмент п. Нагорнский | М 1:5 000 |
|  | Лист 8/4 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фрагмент п.20 км, р.п.Широковский | М 1:5 000 |
|  | Лист 8/5 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фрагмент ст.п. Шестаки | М 1:5 000 |
|  | Лист 8/6 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фрагмент п.10 км | М 1:5 000 |
|  | Лист 8/7 ИТМ ЧС. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Фрагмент ст.п. Парма | М 1:5 000 |
|  | Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |
|  | Диск 1 Материалы проекта в электронном виде – Часть 1 – комплект текстовых материалов в формате pdf, doc и картографических материалов в форматах tiff и mid mif (Mapinfo), ArcGis. |  |

# Состав авторского коллектива

В разработке проекта «Генеральный план Губахинского городского округа Пермского края» принимали участие:

Базанова Т.Ю.	генеральный директор;

Дорохина О.А.	начальник организационно-правового отдела;

Ковшик М.А. 	начальник архитектурно-планировочного отдела;

Байчик П. М.		ведущий инженер, инженер-картограф;

Бедринцева Е.Н.	инженер-картограф;

Вавилов А.Р.		тех. архитектор;

Солдатова О.С.		тех. архитектор;

Мишуткина Е.В.	экономист градостроительства;

Дружинина И.В.	экономист градостроительства

Раздел 1 Сведения о видах, назначении и наименованиях

# планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| жилой фонд |
| в планируемых границах г. Губаха |
| 1-1 | Зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 2 эт.) | 0,5 тыс. кв. м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,14 |
| 1-2 |  | 1,0 тыс. кв.м жилой площади | строительство | первая очередь | 0,28 |
| 1-3 |  | 2,0 тыс. кв.м жилой площади | строительство | первая очередь | 1,00 |
| 1-4 |  | 0,5 тыс. кв.м жилой площади | строительство | первая очередь | 0,26 |
| 1-5 |  | 0,5 тыс. кв.м жилой площади | строительство | первая очередь | 0,30 |
| 1-6 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,6 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,90 |
| 1-7 |  | 0,2 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,42 |
| 1-8 |  | 2,0 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 1,48 |
| 1-9 |  | 0,9 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,90 |
| 1-10 |  | 0,2 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,30 |
| 1-11 |  | 0,6 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 1,06 |
| 1-12 |  | 5,2 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 4,64 |
|  |  |  | строительство | первая очередь | 10 |
| 1-13 |  | 24,2 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | расчетный срок | 13,80 |
| 1-14 |  | 8,0 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | расчетный срок | 4,30 |
| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-15 | Зоны застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5 эт.) | 14,7 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 3,00 |
| 1-16 | Зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (3 эт.) | 3,7 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0.8 |
| в планируемых границах р. п. Углеуральский |
| 2-4 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 1,4 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | расчетный срок | 2,1 |
| 2-5 |  | 0,1 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,17 |
| 2-6 |  | 0,2 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,46 |
| 2-7 |  | 0,1 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,23 |
| 2-8 |  | 0,2 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,33 |
| 2-9 |  | 0,3 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,5 |
| 2-10 |  | 0,4 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 0,45 |
| 2-11 |  | 0,3 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 1,0 |
| 2-12 |  | 0,8 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 1,9 |
| 2-13 |  | 1,1 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 10,4 |
| 2-14 |  | 0,3 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | расчетный срок | 1,6 |
| 2-15 |  | 0,6 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | расчетный срок | 4,3 |
| 2-16 |  | 0,6 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | расчетный срок | 3,2 |
| 2-17 |  | 0,6 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | расчетный срок | 3,6 |
| в планируемых границах п. Нагорнский |
| 4-1 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | 2,5 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | первая очередь | 2,5 |
|  |  |  | строительство | первая очередь | 64,2 |
| 4-2 |  | 1,7 тыс. кв.м. жилой площади | строительство | расчетный срок | 1,7 |
| социальная инфраструктура |
| в планируемых границах г. Губаха |
| 1-21 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Предприятие общепита, 1х45 мест | строительство | расчетный срок | 0,15 |
| 1-22 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Предприятие общепита, 1х100 мест | строительство | расчетный срок |  |
|  | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Предприятие общепита, 1х100 мест | строительство |  |  |
| 1-20 | Зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Химчистка на 350 кг вещей в смену, баня на 30 мест | строительство | расчетный срок | 0,3 |
| в планируемых границах р.п. Углеуральский |
| 2-3 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Предприятие общепита 1х75 мест | строительство | первая очередь | 0,9 |
| 2-1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Предприятие общепита 1х100 мест | строительство | расчетный срок | 0,2 |
| 2-2 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Предприятие общепита 1х100 мест | строительство | расчетный срок | 0,2 |
| в планируемых границах р.п. Широковский |
| 3-3 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Магазин на 100 м2 торговой площади | строительство | расчетный срок | 0,12 |
| производственные объекты |
| в границах Губахинского городского округа |
| 1-25 | Зоны коммунальных объектов IV,V класса опасности | Оптовая база | передислокация | первая очередь | 0,8 |
| 1-32 | Зоны промышленных объектов II,III класса опасности | Предприятие по переработке угольных отвалов,р.п. Углеуральский | строительство | расчетный срок | 8,0 |
| транспортная инфраструктура |
| улично-дорожная сеть |
| в планируемых границах г. Губаха |
|  |  | проспект Ленина, протяженностью 0,13 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | переулк Свердлова, протяженностью 0,18 км | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | проспект Октябрьский, протяженностью 0,48 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Суворова, протяженностью 0,14 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная проспекту Ленина, протяженностью 0,38 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в районе проектируемой жилой застройки в юго-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,93 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в районе проектируемой жилой застройки в центральной части населенного пункта, общей протяженностью 4,44 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | переулок Свердлова, протяженностью 0,69 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в районе проектируемой жилой застройки в юго-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 2,61 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в районе проектируемой жилой застройки в северо-западной части населенного пункта, общей протяженностью 1,42 км | строительство | расчетный срок |  |
| в планируемых границах .п. Углеуральский |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Некрасова, протяженностью 0,49 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Серова, протяженностью 0,17 км |  | первая очередь |  |
|  |  | переулк Ватутина, протяженностью 0,34 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Ватутина, протяженностью 0,73 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в районе проектируемой жилой застройки в центральной части населенного пункта, общей протяженностью 0,87 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улично-дорожной сети на территории р.п. Углеуральский, общая протяженность 32,6 км | ликвидация | расчетный срок |  |
| автомобильный транспорт |
| 1-28 |  | АГЗС по ул. Суворова | строительство | первая очередь | 1,55 |
| в планируемых границах п. Нагорнский |
|  |  | улица Железнодорожная, протяженностью 0,18 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | улица Пионерская, протяженностью 0,16 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | улица Линейная, протяженностью 0,19 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в районе проектируемой жилой застройки в южной части населенного пункта, общей протяженностью 0,34 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | улица 30 лет Октября, протяженностью 0,29 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица связывающая ул. 30 лет Октября и ул. Железнодорожная, протяженностью 0,1 км | строительство | расчетный срок |  |
| в планируемых границах р.п. Широковский |
|  |  | улица Парковая, протяженностью 0,17 км | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | улица Толстого, протяженностью 0,13 км | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Горная, протяженностью 0,15 км | реконструкция | первая очередь |  |
| инженерная инфраструктура |
| электроснабжение |
| в планируемых границах г.Губаха |
|  |  | ПС "Губаха" 35/6кВ | реконструкция | первая очередь |  |
| в планируемых границах р.п. Углеуральский |
|  |  | ПС "Ключевская" 35/6кВ | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | ПС "Половинка" 35/6кВ | демонтаж | первая очередь |  |
|  |  | ВЛ 35кВ "Губаха - Половинка" -1,255км | демонтаж | первая очередь |  |
|  |  | ВЛ 35кВ "Губаха -Ключевская" -0,288км | строительтво | первая очередь |  |
| теплоснабжение |
| в планируемых границах г.Губаха |
|  |  | закольцовка существующей теплосети по пр. Ленина и ул.Кирова- Парковая 2д 250, 750,0 м | строительтво | первая очередь |  |
|  |  | замена изношенных участков теплосети по ул.Суворова 2д 300, 180,0 м | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | замена изношенного участка теплосети между камерами ТК-43- ТК-44, 2д 250, 115,0 м | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | замена изношенного участка теплосети меду камерами ТК12- ТК13, 80 м | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | закольцовка существующей тепломагистрали по п.р. Ленина и вдоль западной границы города ( до Губахинского механического завода ) тепломагистралью перемычкой 2d 300, 570,0 м | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | теплосеть к проектируемому ЦТП микрорайона №1, 2d 250, 200,0 м | строительство | первая очередь |  |
|  |  | теплосеть 2d 125, 525,0 м | строительство | первая очередь |  |
|  |  | теплосеть 2d 80, 100,0 м | строительство | первая очередь | 0,2 |
| 1-30 |  | Центральный тепловой пункт (ЦТП) №20 | реконструкция | первая очередь |  |
| 1-29 |  | новые ЦТП, 2 единицы | строительство | первая очередь |  |
| 1-31 |  | блочно- модульные ЦТП вместо существующих 2,5,6,26,29, 5 единиц | строительство | первая очередь |  |
| в планируемых границах р.п. Углеуральский |
| 2-20 |  | блочно - модульная котельная мощностью 30 МВт | строительство | первая очередь |  |
| 2-21 |  | котельные №№11, 115 | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | тепловые сети 2d 50-300, 519,0 м | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | тепловые сети 2d 50-300, 1483,0 м | строительство | первая очередь |  |
| газоснабжение |
|  | в планируемых границах г.Губаха |
|  |  | газопроводы низкого давления, 1389,0 м | строительство | первая очередь |  |
| в планируемых границах р.п. Углеуральский |
|  |  | газопровод высокого давления, 2d 300, 22,3 м | строительство | первая очередь |  |
|  |  | газопроводы низкого давления, 810,0 м | строительство | первая очередь |  |
|  |  | газопроводы низкого давления, 1005,0 м | строительство | первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Широковский |
|  |  | газопроводы низкого давления, 1800,0 м | строительство | первая очередь |  |
| в планируемых границах п.Нагорнский |
|  |  | газопроводы низкого давления, 5730,0 м | строительство | первая очередь |  |
|  |  | газопроводы низкого давления, 4660,0 м | строительство | расчетный срок |  |
| водоснабжение |
| в планируемых границах г. Губаха |
|  |  | Сети водоснабжения d110 L = 0,92 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d110 L = 0,38 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d160 L = 2,57 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d160 L = 0,35 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d200 L = 2,1 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d300 L = 1,98 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d500 L = 4,98 км | строительство | первая очередь |  |
| 1-35 |  | РЧВ 2х50 м3 | строительство | первая очередь |  |
| 1-36 |  | РЧВ 2х600 м3 | строительство | первая очередь |  |
| 1-37 |  | ВОС (бактерицидная станция) | реконструкция | первая очередь |  |
| 1-38 |  | Насосная станция | реконструкция | первая очередь | 0,014 |
| в планируемых границах р.п. Углеуральский |
|  |  | Сети водоснабжения d110 L = 1,19 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d110 L = 0,48 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d160 L = 1,97 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d160 L = 0,28 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоснабжения d160 L = 0,33 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d350 L = 1,97 км | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d400 L = 0,28 км | реконструкция | первая очередь |  |
| 2-22 |  | РЧВ 2х500 м3 | строительство | первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Нагорнский |
|  |  | Сети водоснабжения d110 L = 0,19 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоснабжения d110 L = 0,092 км | строительство | расчетный срок |  |
| в планируемых границах п. Ключи |
| 1-40 |  | Водонапорная скважина | реконструкция | первая очередь |  |
| водоотведение |
| в планируемых границах г. Губаха |
|  |  | Сети водоотведения d150 L = 2,69 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоотведения d200 L = 4,26 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети ливневой канализации L = 7,42 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети ливневой канализации L = 0,7 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Сети ливневой канализации L = 2,66 км | реконструкция | первая очередь |  |
| 1-39 |  | КОС (ливневые) | строительство | первая очередь | 1 |
| 1-39 |  | КОС (ливневые) | строительство | первая очередь | 1 |
| в планируемых границах р.п. Углеуральский |
|  |  | Сети водоотведения d100 L = 0,029 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоотведения d150 L = 1,13 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоотведения d200 L = 2,45 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | Сети водоотведения d200 L = 1,48 км | строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Сети водоотведения d200 L = 1,74 км | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | Сети ливневой канализации L = 3,48 км | строительство | первая очередь |  |
| 2-23 |  | КОС (район шахты Ключевской) | реконструкция | первая очередь | 1 |
| 2-24 |  | КОС (ливневые) | строительство | первая очередь | 1 |
| санитарная очистка |
| в границах Губахинского городского округа |
| 1-34 | Зоны специального назначения | Кладбище | строительство | первая очередь | 20,0 |
| 4-4 | Зоны специального назначения | Кладбище | строительство | первая очередь | 20,0 |

# Раздел 2 Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

| Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Размещение |  |  |  |
| Производственная территория | Проектом на расчетный срок предусматривается размещение предприятия по переработке угольных отвалов, в юго-западном направлении от ООО «Метафракс» III класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| Производственная территория | Проектом на расчетный срок предусматривается размещение в границах р.п. Широковский в северной части коммунально-складских и иных объектов, на площадке бывшей завода «Биопром» IV-V класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | IV-V | 100-50 |
| Мусороперерабатывающий завод | Проектом на первую очередь предусматривается размещение мусороперерабатывающего завода рядом с планируемым полигоном ТБО I класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | I | 1000 |
| Усовершенствованная свалка ТБО | Проектом на первую очередь предусматривается размещение усовершенствованной свалки ТБО за границами населенных пунктов рядом с существующей свалкой ТБО I класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | I | 1000 |
| Скотомогильник с захоронением в ямах | Проектом на первую очередь предусматривается размещение скотомогильника рядом с планируемой усовершенствованной свалки ТБО за границами населенных пунктов I класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | I | 1000 |
| Кладбище | Проектом на первую очередь предусматривается размещение кладбища (20 га) рядом с закрытым кладбищем в п. Нагорнский III класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| Кладбище | Проектом на первую очередь предусматривается размещение кладбища (20 га) рядом с существующим кладбищем в г. Губаха II класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | II | 500 |
| КОС | Проектом на первую очередь предусматривается строительство ливневых очистных сооружений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В г. Губаха (открытый тип) В р.п. Углеуральский (закрытый тип) | - - | 100 50 |
| АГЗС | Проектом предусматривается на первую очередь строительство АГЗС в г. Губаха по ул. Суворова IV класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | IV | 100 |
| Гаражный кооператив | На первую очередь предусматривается строительство гаражных кооператива на 4071 машино-мест. | - | Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. |
| Автостанция | Проектом на первую очередь предусматривается строительство автостанции в г. Губаха на пер. Свердлова, единовременной вместимостью 50-75 мест с учетом требований Ведомственные строительные нормы ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции). | IV | 100** |
| Закрытие |  |  |  |
| Кладбище | Проектом на первую очередь предусматривается закрытие части кладбища (около 4 га) расположенного в водоохранной зоне р. Косьва в границах г. Губаха III класса опасности с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| Передислокация |  |  |  |
| Производственные территории | Проектом предусматривается передислокация на первую очередь: - оптовой базы в южную часть г. Губаха; | V | 50* |

# Раздел 3 Параметры функциональных зон

Таблица 3.1 – Параметры функциональных зон

| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- |
|  |  | г. Губаха | р.п. Углеуральский | п. Нагорнский | п. 10-ый км | п. 20-ый км | р.п. Широковский | п. Ключи | ст.п. Шестаки | ст.п. Парма | Губахинский городской округ |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ С ПРИУСАДЕБНЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ | 257,00 | 245,00 | 115,00 | 5,98 | 15,10 | 44,00 | 5,00 | 24,44 | 73,50 | 0,07 |
| Ж2 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (до 4 эт.) | 43,00 | 74,26 | 0,20 | 1,29 | 8,14 | 10,23 |  |  |  |  |
| Ж3 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (5-8 эт.) | 76,20 | 23,12 |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |
| Ж4 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 эт. и более) | 8,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 19,30 | 11,03 |  |  |  | 1,41 |  |  | 1,30 |  |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 23,00 | 11,39 | 0,90 | 0,52 | 0,10 | 1,37 |  |  | 0,60 |  |
| ОД2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 1,54 | 0,98 |  | 0,016 | 0,91 | 0,21 |  |  |  |  |
| ОД3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 26,00 | 4,42 | 0,12 |  | 0,49 | 1,60 |  |  | 0,64 |  |
| ОД4 | ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД5 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД6 | ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ , КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ | 3,31 | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 299,68 |
| П2 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 44,00 | 7,57 | 2,29 |  | 75,35 | 20,82 | 0,40 |  | 12,20 | 11,59 |
| П3 | ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  | 17,82 |
| П4 | ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 8,40 | 4,33 | 0,45 | 0,03 |  | 0,37 |  |  |  | 1,69 |
| П5 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ | 7,00 |  | 2,21 |  |  | 1,19 |  |  |  |  |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П6 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 27,00 | 29,62 | 0,95 | 0,008 | 3,35 | 8,07 |  | 0,004 | 0,01 | 28,17 |
| П7 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 65,30 | 287,32 | 7,48 | 5,00 | 22,20 | 16,35 |  | 17,37 | 26,20 | 887,46 |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ1 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ |  | 220,77 |  |  |  |  |  |  |  | 504,17 |
| СХ2 | ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА | 57,07 | 100,23 | 57,29 | 3,68 | 2,56 | 5,70 | 0,60 |  | 2,60 | 3,87 |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 750,34 | 824,51 | 51,00 | 6,65 | 71,43 | 141,00 | 3,31 |  |  | 86355,18 |
| Р2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 260,00 | 1844,53 | 107,19 | 24,00 | 46,82 | 115,33 | 33,14 | 44,38 | 27,30 | 3411,58 |
| Р3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ | 43,30 | 41,49 | 1,15 | 0,31 |  | 3,63 |  |  | 0,70 |  |
| Р4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 106,20 | 14,42 |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |
| Р5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,01 |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 33,00 | 0,16 |  |  | 110,88 | 146,17 | 0,12 |  |  | 2779,00 |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН1 | ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 5,40 | 10,89 | 9,30 |  |  | 2,19 |  |  |  | 72,74 |
| СН2 | ЗОНЫ ЗАКРЫТЫХ КЛАДБИЩ | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
| СН4 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ | 5,00 | 16,75 |  | 16,72 | 19,00 | 0,51 |  |  |  |  |
| СН5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 0,20 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1897,26 | 3773,72 | 355,53 | 47,48 | 357,33 | 522,29 | 42,57 | 86,19 | 145,05 | 94399,03 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101626,46 |

Таблица 3.2. - Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| социальная инфраструктура |
| в планируемых границах г. Губаха |
| 1-18 | Зоны объектов здравоохранения | Расширение больницы на 175 коек (участок всего 4,04 га) | реконструкция | первая очередь | 6,4 |
|  | Зоны объектов и сооружений фи-зической куль-туры и спорта | Хокейный корд | строительство | первая очередь | 3.1555 |
| 1-23 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Клубное учреждение 1х1200 мест, гостиница на 30 мест | строительство | расчетный срок | 1-64 |
| 1-24 | Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения 15 тыс.м2 | строительство | расчетный срок | 9,8 |
| в планируемых границах р.п. Углеуральский |
| 2-18 | Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения 30 тыс.м2 | строительство | первая очередь | 3,6 |
| в планируемых границах р.п. Широковский |
| 3-1 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Реконструкция здания школы | реконструкция | первая очередь | 1,4 |
| 3-2 | Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Размещение спортивного зала (100м2) в помещении клуба | строительство | первая очередь | 0,45 |
| 3-4 | Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Спортивные сооружения 3 тыс.м2 | строительство | первая очередь | 1,0 |
| в планируемых границах р.п. Нагорнский |
| 4-3 | Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | ФАП | строительство | первая очередь | 0,12 |
| в планируемых границах ст.п. Парма |
| 5-1 | Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | ФАП | строительство | первая очередь | 0,3 |
| транспортная инфраструктура |
| автомобильный транспорт |
| в планируемых границах г. Губаха |
| 1-26 | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | автостанция в г. Губаха на пер. Свердлова, единовременной вместимостью 50-75 мест | строительство | первая очередь | 0,7 |
| в границах Губахинского городского округа |
|  |  | автомобильная дорога «Углеуральский - Шестаки», протяженностью 26,3 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога «Шестаки - Парма», протяженностью 13,2 км | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | мостовой переход через реку Косьва | реконструкция | первая очередь |  |
|  |  | Б. Уса – Барда – Кунгур – Чусовой – Губаха – Красновишерск – Ныроб - Гайны, протяженностью 26,3 км | строительство | первая очередь |  |
|  |  | автомобильная дорога до производственных территории, протяженностью 0,43 км | строительство | первая очередь |  |
| производственные объекты |
| в границах Губахинского городского округа |
| 1-33 | Зоны промышленных объектов I,II,III класса опасности | Мусороперерабатывающий станция | строительство | первая очередь | 24 |
| Инженерная подготовка территории |  |
| в планируемых границах г. Губаха |  |
|  |  | защитная дамба , протяженностью 3,9 км | строительство | расчетный срок |  |
| объекты по предупреждению ЧС |
| в планируемых границах г. Губаха |
| 1-27 | Зоны режимных объектов | Пожарное депо на 8 машин | строительство | первая очередь | 3,20 |
| О10 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории МАОУ "НОШ №1", вместимость ППВР 600 человек | планируемые | первая очередь |  |
| О13 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории МАОУ "ООШ №20", вместимость ППВР 450 человек | планируемые | первая очередь |  |
| К1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории МУ Культурно-спортивного комплекса «Энергетик», вместимость ППВР 170 человек | планируемые | первая очередь |  |
| К2 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории Дома культуры, вместимость ППВР 100 человек | планируемые | первая очередь |  |
| К2 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории Дворца творчества, вместимость ППВР 150 человек | планируемые | первая очередь |  |
| О18 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории МАОУ ДОД "Детская музыкальная школа №2", вместимость ППВР 150 человек | планируемые | первая очередь |  |
| О1 | Зоны объектов среднего и высшего профессионального образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории Уральского химико-технологического колледжа, вместимость ППВР 500 человек | планируемые | первая очередь |  |
| О2 | Зоны объектов среднего и высшего профессионального образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории Губахинского медицинского училища, вместимость ППВР 500 человек | планируемые | первая очередь |  |
| О14 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории МБОУ "Вечерняя общеобразовательная школа", вместимость ППВР 150 человек | планируемые | первая очередь |  |
| О3 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории прогимназии "Надежда", вместимость ППВР 110 человек | планируемые | первая очередь |  |
| 1-23 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории планируемого клуба на 1200 мест, вместимость ППВР 800 человек | планируемые | расчетный срок |  |
| 1-12 | Зоны застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками | Объекты оповещения населения: установка уличного устройства оповещения на территории планируемого отделоно стоящего дома | планируемые | расчетный срок |  |
| в планируемых границах р.п. Углеуральский |
| 2-25 | Зоны режимных объектов | Пожарное депо на 4 машины | строительство | расчетный срок | 0,85 |
| К3 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Пункты сбора (ПС) на территории Дома культуры | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории Дома культуры, вместимость ППВР 100 человек |  |  |  |
| О3 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Пункты сбора (ПС) на территории Средней общеобразовательной школы №23 | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории Средней общеобразовательной школы №23, вместимость ППВР 50 человек |  |  |  |
| О4 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории коррекционной школы, вместимость ППВР 100 человек | планируемые | первая очередь |  |
| С12 | Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории дома спорта "Химик", вместимость ППВР 200 человек | планируемые | первая очередь |  |
| О10 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории Музыкальной школы №1, вместимость ППВР 150 человек | планируемые | первая очередь |  |
| С2 | Зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения | Объекты оповещения населения: установка уличного устройства оповещения на территории МЛПУ «Губахинская стоматологическая клиника» | планируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах р.п. Широковский |
| 3-5 | Зоны режимных объектов | Пожарное депо на 2 машин | строительство | первая очередь | 0,50 |
| О1 | Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Пункты сбора (ПС) на территории Средней общеобразовательной школы №25 | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории Средней общеобразовательной школы №25, вместимость ППВР 80 человек |  |  |  |
|  |  | Объекты оповещения населения: установка уличного устройства оповещения на Средней общеобразовательной школы №25 |  |  |  |
| 3-2 | Зоны объектов и сооружений физической культуры и спорта | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории планируемого спортивного зала на 100 м2 площади пола, вместимость ППВР 40 человек | планируемые | первая очередь |  |
| К1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории МБУ "Культурно-досуговый центр Салют", вместимость ППВР 150 человек | планируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах п. Нагорнский |  |
| К1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Пункты сбора (ПС) на территории сельского клуба | планируемые | первая очередь |  |
|  |  | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории сельского клуба, вместимость ППВР 100 человек |  |  |  |
| П3 | Зоны промышленных объектов | Объекты оповещения населения: установка уличного устройства оповещения на территории пилорамы | планируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах ст. Шестаки |  |
|  |  | Пункты сбора (ПС) на территории ж/д станции | планируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах ст. Парма |  |
| К1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Приемные пункты временного размещения (ППВР) на территории сельского клуба, вместимость ППВР 100 человек | планируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах п. 10-й км |  |
| У1 | Зоны делового, общественного и коммерческого назначения | Пункты сбора (ПС) на территории управления | планируемые | первая очередь |  |
| в планируемых границах п. 20-й км |  |
| Б3 | Зоны объектов социального и коммунально-бытового значения | Пункты сбора (ПС) на территории общественной бани | планируемые | первая очередь |  |

# Раздел 4 Предотвращение негативного воздействия вод.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) необходимо соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности. Ограничения хозяйственной деятельности в зонах затопления, подтопления осуществлять согласно нормативно-правовым актам субъекта РФ согласно п. 4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.. Расчистку и частичное дноуглубление следует произвести в первую очередь, поскольку после рекультивации водотоки будут служить естественными дренами и обеспечат защиту территории от подтопления.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Конкретные мероприятия по защите от затопления (объем земляных работ и их стоимость, протяженность дамб обвалования, тип крепления откосов дамб и др.) будут уточнятся на дальнейшей стадии проектирования – при разработке проектной документации на основании выполненных гидрогеологических и гидродинамических изысканий.

Проектом предусматривается строительство дамб обвалования по правому и левому берегу р. Косьва, мероприятия предусматриваются на расчетный срок проекта. Проектная отметка по гребню дамбы принимается на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод 1%-ной обеспеченности. Протяженность проектируемых защитных сооружений составит 3,9 км.

# Text boxes

2

2

2

2